Задание на проектирование

объект капитального строительства: «Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Приветненская общеобразовательная школа" Кировского района Республики Крым по адресу: 297341, Республика Крым, Кировский р-н, село Приветное, ул. Мира, дом № 9».

# "УТВЕРЖДАЮ"

Директор Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения " Приветненская общеобразовательная школа "

Кировского Района Республики Крым

(МБОУ " Приветненская общеобразовательная школа ")

_____________/ Трофимович Л.А./

"____" _______________ 2016 г.

М.П.

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Приветненская общеобразовательная школа" Кировского района Республики Крым

Наименование объекта: объект капитального строительства: «Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Приветненская общеобразовательная школа" Кировского района Республики Крым по адресу: 297341, Республика Крым, Кировский р-н, село Приветное, ул. Мира, дом № 9».

Источник финансирования: Средства бюджета Республики Крым.

Объем проектных работ*:  75322,00 рублей.

Район, пункт строительства: 297341, Республика Крым, Кировский р-н, село Приветное, ул. Мира, дом № 9.

Вид строительства: Монтаж АСПС, СОУЭ и СПИ;

Основные технико-экономические показатели: Общая площадь 2510,8, 2 этажа, 3 тип оповещения.

# Виды работ:

| № п/п | Наименование помещений | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект Заказчика | Монтаж пульта контроля и управления С2000М Монтаж контроллера двухпроводной линии связи С-2000КДЛ Монтаж блока индикации с клавиатурой С-2000БКИ Монтаж блока сигнально-пускового С2000-СП2 исп.02 Монтаж блока сигнально-пускового С2000-СП1 исп.01 Монтаж прибора речевого оповещения Рупор-200 Монтаж дымовых пожарных извещателей ДИП-34А-03 Монтаж дымовых пожарных извещателей со встроенным изолятором К3 ДИП-34А-04 Монтаж ручных пожарных извещателей ИПР513-3АМ Монтаж извещателей тепловых адресных С2000-ИП-03 Монтаж оповещателей охранно-пожарных световых (табло) Молния-12 «Выход» Монтаж оповещателей охранно-пожарных свето-звуковых (табло)Молния 12-3 «Выход» Монтаж оповещателей охранно-пожарных свето-звуковх Гром 12-К Монтаж настенных громкоговорителей LPA-05W3-F Монтаж радиоканального повторителя интерфейса С2000-РПИ Монтаж источника резервного питания БРП-12-1И исп. Монтаж источника резервного питания БРП-12,8-1И исп. Монтаж бокса монтажного БМ50ГУ Монтаж бокса монтажного БМ40ГУ Монтаж аккумулятора DTM1212 12а/ч Монтаж аккумулятора DTM1217 17а/ч Монтаж аккумулятора DTM1226 26а/ч 23.Монтаж кабелей огнестойких для систем пожарной сигнализации - КПС нг(А) FRLSLTx 2*2*0,75 24. Монтаж кабелей огнестойких для систем пожарной сигнализации - КПС нг(А) FRLSLTx 1*2*1 25. Монтаж кабелей огнестойких для систем пожарной сигнализации - КПС нг(А) FRLSLTx 2*2*0,5 26. Монтаж кабелей огнестойких для систем пожарной сигнализации - ВВГ нг(А) FRLSLTx 3*1,5 27. Монтаж пластмассовых кабель каналов, коробов и гофрированных труб |

Требования к выполняемой работе, качеству материалов и т.д.

Согласно СП 1.13130.2009 изм.1, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2013 изм.1,

СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ

Условия выполнения работ: Работы производятся в действующих, существующих объектах, в стесненных условиях. В связи с тем, что на объектах находится мебель и оборудование к СМР применяется К-1,35%, к ПНР – 1,15%;

Сметная документация разрабатывается в двух уровнях цен: текущем и базисном (на 01.01.2001г.)

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется базисно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости СМР на II квартал 2016 года, согласно Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 07.04.2016.г.№ 218/ПР.

- Индекс на СМР принять – 5,29 (Школа)

- Индекс на Оборудование –Обр.- 3,41;

- Индекс на материалы –5,12;

- Размер сметной прибыли определяется согласно нормативов МДС 81-25.2001 с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС.

- Размер накладных расходов определяется согласно нормативов МДС 81-33.2001.

Требования к применяемым материалам:

Согласно рабочей документации «Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» и ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

__________________________________________________________________

«___» __________ 2016 г.                   ______________            ____________

Дата						Подпись			ФИО